## Slide 1: Brug af gateway-funktion i beredskaberne

## Slide 2: Radioer i DMO-tilstand
Radioer i Direct Mode (DMO) kan normalt ikke kommunikere med radioer, der er i normal tilstand (TMO).
Brugen af en gateway gør det muligt at lave en forbindelse mellem DMO og TMO, så kommunikationen kan opretholdes.
En vognradio kan fungere som gateway mellem to TMO-dækningsområder.

## Slide 3: Forskellige udgaver af en gateway
Gateway eksisterer som:
vognradio, hvor bilens radio bruges som gateway
vognradio, hvor gatewayen er integreret i køretøjet og aktiveres ved træk i håndbremsen
kuffert- eller rygsæksløsning, hvor gatewayen ligger i en taske, som kan placeres inde i en bygning.

## Slide 4: Anvendelse af gateway
Man kan kun anvende én gateway på en DMO-talegruppe ad gangen.
Det betyder, at hvis to gateways er på samme DMO-talegruppe og er inden for hinandens rækkevidde, så vil den ene ikke virke. Præcist hvilken gateway, der ikke vil virke, kan ikke siges med sikkerhed. Oftest er det den, der kobles på sidst, der ikke får lov at aktivere funktionen.
Det er derfor vigtigt, at beredskaberne har klare aftaler for, hvem der benytter sig af gatewayen og for hvilke talegrupper, der skal benyttes.

## Slide 5: Tværfaglig anvendelse af gateway (jf. gældende REFIL)
En gateway skal bruges, når behovet opstår.
Det er politiet, der skal etablere og opretholde den nødvendige kommunikationsarkitektur tværfagligt i såvel DMO som i TMO (REFIL, 4.4.2) og den enkelte sektor bør sørge for at have tilstrækkelig repeater/gateway-kapacitet.

## Slide 6: Center for Beredskabskommunikations (CFB) anbefalinger, når gateway skal anvendes :
CFB anbefaler, at:
der ikke anvendes en gateway og repeater på samme talegruppe samtidigt.
programmeringsvejledningen for brugen af gateway er blevet fulgt korrekt og at radioen dermed er kodet jf. denne.
man ikke bruger to gateways på samme DMO- eller TMO-talegruppe samtidigt.
hvis der er flere gateways fysisk tæt på hinanden, eks. to gateways i samme køretøj, er det ikke nødvendigvis et problem så længe, de ikke anvender de samme talegrupper.
der er ikoner i displayet på radioen, der viser gateway, repeater, DMO eller TMO- tilstanden. (se symboltabel)
radioen skal programmeres ift. om det er repeater eller gateway, der skal prioriteres.
radioer og radiomateriel skal monteres på køretøjet efter leverandørens anbefalinger.

## Slide 7: Center for Beredskabskommunikations (CFB) anbefalinger, når gateway skal anvendes (fortsat)
CFB anbefaler, at:
overveje fordele og ulemper ved gateway, kuffert og vognløsninger. En gateway-kuffertløsning er både mobil og fleksibel og kan placeres strategisk. Kuffertløsningen har dog begrænset batterilevetid. Vognløsningen er stationær og er ikke begrænset af batterilevetid.
brugen af gateway og repeater, herunder især i forbindelse med radioøvelser, genvejstaster og procedurer, bør integreres i relevante øvelser og træning.
anvende de rette netskitser, når redningsberedskaberne skal i DMO og bruge gateway.

## Slide 8: Center for Beredskabskommunikations (CFB) anbefalinger, når gateway skal anvendes (fortsat)
CFB anbefaler, at:
opsætning af gateway (kuffert og fastmonteret (vognløsning)) foregår på følgende måde:
  Vælg TMO-talegruppe
  Skift til gateway-mode (obs: når først der er skiftet til gateway-mode, kan der ikke længere ændres på TMO-talegruppen).
  Vælg DMO-talegruppe
  Håndradioer sættes i samme DMO-talegruppe som gateway’en.
Vær opmærksom på, at der kan forekomme forskellige kodninger afhængig af radiotype.

## Slide 9: Opmærksomhedspunkt
Det er ikke p.t muligt for den tværfaglige indsatsledelse i Politi og Sund at anvende gateways i DMO, da disse sektorer ikke har gateway-kapacitet.