## Slide 1: Skabelon til opbygning af netskitser
November 2022

## Slide 2
Indhold Denne Power Point skabelon kan bruges af beredskaberne til udarbejdelse af netskitser for henholdsvis intern og tværgående kommunikation på radionettet SINE. Skabelonen skal ses som et værktøj, der kan bruges af alle beredskaber til at understøtte planlægningen af den operative kommunikation.
Skabelonen kan hentes ned til planlæggerens egen computer, og der kan ændres i tekst og udformning, så netskitserne passer til udførelsen af øvelsen eller den skarpe indsats i forhold til kaldesignaler, organisering og brug af talegrupper.
Hvis netskitsen bliver for indviklet i forhold til planen/indsatsens udførelse, kan det være en fordel at udfærdige en specifik netskitse til hver fase i udførelsen.
Kommentarer eller forslag til skabelonen kan sendes til CFB på kos-cfb@politi.dk. Godkendte netskitser ligger på www.sikkerhedsnet.dk. Den tværgående kommunikation på SINE er illustreret i en række netskitser, som kan findes på hjemmesiden eller i SINE-håndbogen fra side 44 til side 58. Politiets netskitser er tilgængelige på politiets interne platforme.
Læsning af netskitser
Netskitserne illustrerer, hvem der taler med hvem under en indsats, og de skal ikke læses som et udtryk for organisationsstruktur og ledelse.
Eksempel:
De røde firkanter med hvidt felt illustrerer
skadestedssæt og talegruppe.
De udfyldte firkanter illustrerer sektor
og funktion.
De røde streger illustrerer kommunikation
i skadestedssæt.
De sorte streger illustrerer kommunikation
i interne talegrupper (eget VPN).
De røde stiplede linjer illustrerer medhør på talegruppen i skadestedssæt.
Tildelt SKS, talegruppe ISL
ISL SUND

## Slide 3
Eksempel på udfærdigelse af netskitse til egen sektor
Andre Aktører
ISL POLITI
ISL SUND
Tildelt SKS, talegruppe ISL
KST
Når KST er i drift, kører tilgående styrker frem på tildelt SKSXXXKST og melder sig i opmarchområdet med mindre andet er aftalt med indsatsledelsen.
SAR-Helikopter
Tildelt SKS, talegruppe ISL
Tildelt SKS, talegruppe KST
HEMS-Helikopter
Ekspert-
beredskab
Opmarch/
Tilgående styrker
ISL BRAND
Holdleder 1
Holdleder 2
Indsæt selv…
Indsæt selv…
Tildelt SKS, talegruppe HL Brand
Røde streger = kommunikation i skadestedssæt
Stiplede røde streger = medhør i skadestedssæt
Sorte streger = kommunikation i interne talegrupper (eget VPN)

## Slide 4
Kommunikation på SINE under …………...
Røde streger = kommunikation i skadestedssæt
Stiplede røde streger = medhør i skadestedssæt
Sorte streger = kommunikation i interne talegrupper (eget VPN)
Andre Aktører
ISL POLITI
ISL BRAND
ISL SUND
Tildelt SKS, talegruppe ISL
Forklarende tekst
SAR-Helikopter
Tildelt SKS, talegruppe KST
HEMS-Helikopter
Ekspert-
beredskab
Eget VPN
Brand-beredskaber
Assistance SKS, 3XX
Skadesteds-leder 1
Skadesteds-leder 2
Holdleder 1
1. VH
Holdleder 2
Holdleder 1
Sundheds-væsenet
Beredskabs-styrelsen
Ambulance-leder
Forsvaret
AMK Vagtcentral
Behandlings-pladsleder
JRCC Karup
On Sceene Commander
On Sceene Coordinator
Andre Aktører
Banedanmark
Ekspert-beredskab
EOD
POLITI
KST